## Slide 1: 住宅改修の基本事項と 申請のポイント
２０２４年２月作成

## Slide 2: 【 目 次 】
１．はじめに
２．住宅改修の基本 （１）住宅改修とは （２）保険給付の要件 （３）上限額 （４）上限額の例外 （５）保険給付の方法
３．項目と申請のポイント （１）手すり （２）段差解消 （３）床材変更 （４）扉取替え （５）便器取替え （６）その他
４．支給申請について （１）申請のながれ （２）内容変更等について
５．書類作成のポイント （１）支給申請 （２）完了届
６．おわりに

## Slide 3: １．はじめに
日頃から、本市の介護保険行政の運営にご尽力くださり、ありがとうございます。
本資料は、住宅改修の申請における基本的な事項とポイントを抜粋してお伝えします。
本資料に記載していない事項については、本市ホームページに掲載している「住宅改修の手引き」に記載しています。
吹き出しには、
「申請のポイント」を記載しています。
このマークには、「用語の定義」や「参考事項」を記載しています。

## Slide 4: ２．住宅改修の基本（１）住宅改修とは
要介護認定・要支援認定を受けている方が、自宅で自立した生活を続けるために必要な工事に対する介護保険の保険給付。
あくまでも「保険給付」です。住宅改修によって、身体状態に伴う困難状況を解消できる場合に「保険給付」します。
リフォーム、老朽化、リハビリ、趣味等を目的とする工事は対象になりません。
改修できる範囲は、日常生活に必要な動線、範囲に限られます。
ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員が住宅改修の必要性を確認し、「住宅改修を必要とする理由書」を作成します。
「日常生活」
食事、排せつ、入浴、外出（通院等）、洗濯等を指します。

## Slide 5: ２．住宅改修の基本（２）保険給付の要件
① 要介護（要支援）認定を受けていること
認定申請中でも支給申請（事前申請）はできますが、認定結果が確定しないと、完了届は提出できません。
認定申請の結果が「非該当」となった場合、保険給付を受けることができず、全額が自己負担となります。
② 住民登録地かつ現に居住していること
親族宅等の住民登録地以外の住居は対象となりません。
住民登録地であっても居住していなければ対象となりません。
保険給付を受けるためには、次の４つの要件を満たす必要があります。
認定申請中に事前申請する場合は、被保険者に必ず説明してください。

## Slide 6
③ 入院中または入所中でないこと
入院中または入所中であっても、退院または退所の見込みが立っている場合は、支給申請（事前申請）を提出できます。
市から確認結果通知書を交付された後であれば着工できますが、完了届の提出は退院後または退所後に行います。
結果的に退院または退所できなかった場合は、保険給付を受けられません。
外泊等により一時的に自宅に滞在するために行う改修は対象となりません。
２．住宅改修の基本（２）保険給付の要件
入院中または入所中に事前申請する場合は、被保険者に必ず説明してください。

## Slide 7
④ 着工前に市に支給申請（事前申請）を提出し、 確認結果通知書の交付を受けていること
市に支給申請を提出する前に行った工事や確認結果通知書の交付を受ける前に行った工事は、保険給付の対象となりません。
着工予定日は、市が支給申請を収受した日を含めて１２開庁日以降の日付です。
原則として、市は着工予定日の前日までに到着するように確認結果通知書を発送します。
施工業者は、被保険者が受け取った確認結果通知書を必ず確認します。
２．住宅改修の基本（２）保険給付の要件

## Slide 8: ２．住宅改修の基本（３）上限額
上限額（支給限度基準額）は要介護度に関わりなく１人あたり２０万円（税込）
支給限度基準額 | 自己負担額 |  | 保険給付上限額 | 
 | 負担割合 | 金額 | 保険給付割合 | 金額
２０万円 | １割 | ２万円 | ９割 | １８万円
 | ２割 | ４万円 | ８割 | １６万円
 | ３割 | ６万円 | ７割 | １４万円
残高を確認したい場合は、ケアマネジャーまたは本人から市に問い合わせください。

## Slide 9: ２．住宅改修の基本（４）上限額の例外
ア．３段階リセットの例外
初回の着工時点と追加工事の着工時点の要介護度を比較して３段階以上重くなった場合、再度、２０万円を上限額として申請できます。
１人につき１回限りの適用です。
初回の着工時点 の要介護度 | 追加工事の着工時点 の要介護度
経過的要介護・要支援１ | 要介護３以上
要支援２・要介護１ | 要介護４以上
要介護２ | 要介護５
＜３段階リセットが適用される場合＞
「着工時点」がポイント！
認定の更新申請中の場合、結果的に
適用外となる可能性があります。
例えば…
①初回着工時点 要支援１
（R4.6.15） R3.8.1-R4.7.31
②支給申請時点 要介護３
（R5.7.15) R4.8.1-R5.7.31
③追加着工時点 要介護２
（R5.8.15) R5.8.1-R6.7.31
⇒②時点では３段階重くなっているが、
③時点では２段階しか重くなっていない。

## Slide 10: ２．住宅改修の基本（４）上限額の例外
イ．転居リセットの例外
市内転居した場合、再度、２０万円を上限額として申請できます。
転居前の住居に戻った場合は、当該住居における給付状況が復活するため、転居リセットの対象となりません。この場合、３段階リセットも転居前の住居における初回の着工時点の要介護度が基準となります。
区画整理や住居表示等により住所の表記のみが変更となった場合は、転居リセットの対象となりません。
転居後における３段階リセットの例外については、転居後の住居における初回の着工時点の要介護度が基準となります。

## Slide 11: ２．住宅改修の基本（５）保険給付の方法
ア．償還払い
被保険者がいったん住宅改修費用の全額を事業者に支払い、後日、申請により市から保険給付分の支払いを受ける方法。
次の場合は、必ず償還払いとなります。
① 認定申請中 ② 入院中または入所中
③ 給付制限中 ④ 生活保護受給中
イ．受領委任払い
市に登録した事業者が住宅改修を行った場合に、被保険者が自己負担額のみを事業者に支払い、後日、申請により施工業者が市から保険給付分の支払いを受ける方法。
上記①～④に該当しない場合に受領委任払いを選択できます。
「給付制限」
保険料の滞納状況に応じて行う保険給付の制限措置。本市では給付額減額（負担割合の割増し）を行う。
１割・２割 ⇒ ３割
３割 ⇒ ４割

## Slide 12: ３．項目と申請のポイント（１）手すり
玄関、廊下、トイレ、浴室、玄関から道路までの通路等に、転倒予防や移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。
✔ 既存手すりがある場合は、それが適合しない理由を記載します。 ✔ ２階や室内階段への設置は、日常生活で２階に上がる必要性を記載 します。 ✔ 原則として、設置できるのは片側のみです。両側に設置する場合は、 両側に設置する必要性を記載します。
✔ 壁の下地補強（補強板）は付帯工事として対象となります。
✔ シャワーフック付き手すりや紙巻き器付き手すりは、原則として対 象となりませんが、適切に案分できる場合は、手すり部分のみが対 象となります。
見積書に案分後の金額を記載！
理由書に記載してください。

## Slide 13: ３．項目と申請のポイント（２）段差解消
住宅内の各室間の床の段差や玄関から道路までの段差または傾斜を解消するもの。
✔ 浴室の段差解消に伴う給排水設備工事、スロープ設置に伴う転落 や脱輪防止等のための柵等の設置は付帯工事として対象となります。
✔ 出入口やトイレが複数ある場合、原則としていずれか１か所のみが が対象となります。
✔ 通行に必要な幅員のみが対象となります。必要分を超える幅員が ある場合は面積案分が必要です。
✔ スペースの新設や拡幅をする工事は住宅改修の項目にないため、 保険給付の対象となりません。
単なる「転落防止の柵の設置」は住宅改修の項目にありません。
敷居を低く（撤去）する、スロープを設置する、 床をかさ上げする等の工事
増改築、ウッドデッキの新設、廊下の拡幅等は対象外です。

## Slide 14: ３．項目と申請のポイント（３）床材変更
滑り防止や移動の円滑化のために床または通路面の材料を変更するもの。
✔ 転倒時の危険軽減を目的としたクッション性に優れた床材への変 更は対象となりません。 ✔ 老朽化、破損、腐食等による床材の張替えは対象となりません。
居室では畳敷きから板製やビニル系の床材への変更する、浴室や通路では滑りにくい床材への変更する等の工事
老朽化等の理由は、利用者の身体状態に起因する困難状況ではないため、住宅改修の対象となりません。

## Slide 15: ３．項目と申請のポイント（４）扉取替え
✔ 門扉の取替えについては、住居内の扉と同様に給付対象として検 討できます。
✔ スペース確保を目的とした開き戸から引き戸等への変更は対象と なりません。
開き戸を引き戸、折れ戸、アコーディオンカーテン等への扉全体の交換工事
扉の撤去、ドアノブの変更、吊り元の変更、戸車の設置等の工事
「狭い」「転倒した際に外から開けられない」というスペース確保の目的は保険給付対象外です。ただし、排せつに介助が必要で、利用者や介護者の負担軽減に繋がる場合は検討可能です。

## Slide 16: ３．項目と申請のポイント（５）便器取替え
✔ 便器の取替えに伴う給排水工事や床材変更は付帯工事として対象 となります。
✔ 用具購入の「補高便座」等によって既に洋式となっている場合は 対象となりません。
✔ 洗浄機能や暖房機能等を目的とする工事は対象となりません。
✔ 手洗い場、紙巻き器等の便器以外の機器取付、 電気配線、天井工事等 は対象となりません。
和式便器から洋式便器に取り替える工事
既存の便器の高さや向きを変更する工事
見積書に保険給付の対象外の項目を
含めていないかを確認してください。
高さ変更の場合、まずは用具購入の「補高便座」を検討し、補高便座では対応できない理由を理由書に記載してください。

## Slide 17: ３．項目と申請のポイント（６）その他
✔ 介護保険の対象となる金額のみを申請します。
✔ 材料費の案分はメーカー等に確認してください。
✔ 施工費の案分については、次ページや本市の手引きに参考例を 掲載しています。
✔ シャワーフック付手すりは原則として対象となりません。 手すり部分のみを案分できる場合は、その部分が対象となります。
ユニットバスの設置工事自体は、住宅改修の項目にありません。
ユニットバス工事の中で「手すり」「段差解消」「床材変更」に当たる部分のみが、保険給付の対象として検討できます。
材料費や施工費に保険給付の対象外の工事が含まれるため、保険対象の工事部分が適切に計算（案分）されていることが必要です。
【参考】ユニットバスの取扱いについて

## Slide 18: ３．項目と審査のポイント（６）その他
メーカー材料費見積書
床材 20,000円 ※
ドア 20,000円 ※
壁 50,000円
浴槽 40,000円 ※
天井 20,000円
他部材 50,000円
合計 200,000円
※介護保険対象
【参考】ユニットバス案分計算例
施工業者見積書
床材 20,000円 ※
ドア 20,000円 ※
壁 50,000円
浴槽 40,000円 ※
天井 20,000円
他部材 50,000円
材料費計 200,000円
解体工事 100,000円 ※
処分費 30,000円 ※
組立工事 100,000円 ※
給排水工事 50,000円 ※
電気工事 50,000円
施工費計 330,000円
合計 530,000円
※介護保険対象
≪介護保険対象金額計算方法≫
① 材料費
床材 20,000＋ドア 20,000 ＋ 浴槽40,000＝ 80,000円
② 施工費
（解体工事 100,000 ＋処分費 30,000 ＋組立工事 100,000 ＋ 給排水 50,000）×（材料費80,000／材料費計200,000）
= 112,000円
③介護保険対象金額
①＋②＝192,000円
Notes: 【説明省略】

## Slide 19: ４．支給申請について（１）申請のながれ
①ケアマネに相談
被保険者が、ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員に住宅改修について相談し、「住宅改修を必要とする理由書」を作成してもらう。
②見積書の作成
施工業者が、「住宅改修を必要とする理由書」に基づいて、見積書を作成します。
※受領委任払いとしたい場合、受領委任払い事業者である必要があります。
③市へ支給申請（事前申請）
必ず着工前に、市に支給申請します。
【必要書類】
①住宅改修費支給申請書
②見積書
③住宅改修を必要とする理由書
④工事前の写真（日付入り）・図面等
⑤住宅所有者の改修についての承諾書
⑥必要書類のチェックリスト（支給申請用）
⑦藤沢市住宅改修点検同意書
⑧住宅改修に係る受領委任通知書 ※
※受領委任払いの場合のみ必要
④市の確認・承認
市が申請内容を確認し、承認する場合、原則として着工予定日までに次の書類を被保険者に送付します。
【発送書類】
①確認結果通知書
②受領委任通知書に係るお知らせ ※
※受領委任払いの場合のみ送付
⑤確認結果通知書受領・着工
施工業者が市が被保険者に発送した「確認結果通知書」を確認し、その確認後に着工します。
「確認結果通知書」の受け取る前に着工した場合は、原則として保険給付を受けることができません。
また市が「確認結果通知書」を発送した後は、特別な事情がある場合を除いて工事内容を変更することはできません。
⑥完成・代金支払い
工事が完成した後、被保険者が工事代金（償還払いの場合は全額、受領委任払いの場合は保険給付対象となる工事費用の１割、２割または３割の自己負担額及び支給限度額を超えた金額や保険対象外の金額）を施工業者に支払います。
⑦市へ完了届等を提出
市に次の書類を提出します。
【必要書類】
①住宅改修完了届
②被保険者名義の領収証（写し可）
③改修後の写真（日付入り）
④確認結果通知書
⑤必要書類のチェックリスト（完了届）
⑥住宅改修に係る請求額証明書 ※
※受領委任払いの場合のみ必要
⑧支給
市が完了届等の内容を審査し、保険給付対象となる工事費用の７割、８割または９割を、償還払いの場合は被保険者に、受領委任払いの場合は受領委任払い事業者に支払います。

## Slide 20: ４．支給申請について（２）内容変更等について
市が確認結果通知書を発送した後の内容変更は認められません。
やむを得ない事情により変更が生じた場合は、必ず着工前に市に連絡してください。
市への事前連絡なく工事内容を変更すると、保険給付を受けられない場合があります。
ア．申請内容の変更
変更内容 | 対応例
施工上の理由による部材等変更及びそれに伴う申請金額の変更（Ex.下地補強が必要（不要）であることが判明した場合） | 減額の場合は完了届提出時に減額後の内訳書を追加提出。増額の場合は見積書等を再提出し、市の確認後に着工。
利用者希望等による内容変更 （Ex.改修の一部取りやめ、手すりの形状変更等） | 理由書作成者と担当ケアマネが変更内容の安全性を確認し、完了届提出時に理由書、図面、見積書等を追加提出。
内容や箇所の追加 | 事前申請を取下げし、変更後の内容で再申請。

## Slide 21: ４．支給申請について（２）内容変更等について
市に支給申請を行った後に工事を行わなくなったときは、「介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費支給申請取下げ書」を提出します。
既に材料費が発生している場合であっても、保険給付の対象となりません。
支給申請（事前申請）の受付日から２年間を経過しても完了届の提出がない場合、支給申請を取り下げしたものとみなします。
イ．申請の取り下げ

## Slide 22: ５．書類作成のポイント（１）支給申請
ア．支給申請書
✔ 「負担割合」欄に正しい負担割合を記載しているか
✔ 所有者が被保険者本人以外（共有を含む）の場合、「建物の所有 者」欄に所有者の氏名と関係を記載しているか
✔ 「見積金額」欄に、保険給付の対象金額のみを記載しているか 【例１】工事総額190,000円・うち保険給付対象金額100,000円
⇒ 見積金額100,000円
【例２】工事総額230,000円・うち保険給付対象金額230,000円
⇒ 見積金額230,000円
✔ 着工予定日は、支給申請書の収受日から１２開庁日後の日です。
負担割合証で確認してください。

## Slide 23: ５．書類作成のポイント（１）支給申請
イ．見積書
✔ 保険給付の対象外の項目が見積金額に含めていないか。
【よくある対象外の項目】 手すり － 紙巻き器付やシャワーフック付の手すり 便器取替－ 紙巻き器、タオル掛け、電気配線工事費、 天井工事費
✔ 保険給付の対象外の項目を含む工事の場合、保険給付分のみを 抜き出して記載しているか。
✔ 合計、小計、消費税等の計算が１円単位で正しいか。
✔ 材料費と施工費を区分して記載しているか。
手すり部分のみを
案分できれば対象

## Slide 24: ５．書類作成のポイント（１）支給申請
ウ．住宅改修を必要とする理由書
✔ 「保険給付」である住宅改修を行うためには、住宅改修を行う 「必要性」を明確にする必要があります。 この必要性を、理由書に具体的に記載します。
✔ 原則として、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員 が作成します。
例外的に、施工業者に在籍する福祉住環境コーディネーター２級以上 の有資格者が作成することができます。
施工業者に在籍する有資格者が作成する場合は、
記載内容について担当ケアマネジャーとよく調整してください。

## Slide 25: ５．書類作成のポイント（１）支給申請
ウ．住宅改修を必要とする理由書
✔ どのような住環境に対して － 玄関の上がり框が３０㎝あるが、 どのような身体状態で － 右大腿骨骨折の既往があり、 すり足歩行で移動していて、 どのように困っているから － 過去に転倒してしまったため どのように住宅改修をして － 玄関に縦手すりを設置して、 どのように使いたいのか － 右手で握って体を持ち上げる。 という観点で作成します。
✔ 例外的な対応をする場合特別な事情の説明があるか。 ２階や室内階段の工事 → ２階に上がる必要性 既存手すりの交換 → 既存手すりが適合しない理由 複数の出入り口への工事 → 各々の出入り口を使う必要性
「洗濯物を干す場所が２階ベランダしかない」「寝室が２階で、１階に下ろすスペースが無い」等
高すぎる、太すぎる等
⇒再利用の可否も検討

## Slide 26: ５．書類作成のポイント（１）支給申請
エ．工事前の写真、図面等
✔ 改修箇所が分かりやすく写す。
✔ 施工内容を赤線で写真内に分かりやすく書き込む。
✔ カメラの日付機能または黒板等によって、写真内に日付を表示 する。
【NG例】
・全景が写っていない
・改修箇所を特定できない
・画像編集で日付を表示している
オ．藤沢市介護保険住宅改修点検同意書
✔ 本市では、申請のあった住宅改修等の内容について点検し、助言を 行う事業を公益財団法人藤沢市保健医療財団に委託しています。
✔ 本同意書は、同事業の書類点検の実施に同意するとともに、 訪問点検の実施の希望を確認するものです。

## Slide 27: ５．書類作成のポイント（１）支給申請
カ．住宅所有者の改修についての承諾書
✔ 建物の所有者が被保険者以外の方の場合に、住宅改修について 所有者の承諾を確認する書類です。
✔ 正当な権利者（所有権者）が署名します。・ 共有名義 ⇒ 共有名義人全員 相続登記未登記 ⇒ 相続人（相続後の所有者全員） 借家（賃貸物件）⇒ 貸主（建物所有者）
UR住宅、県営住宅、市営住宅の場合は、UR都市機構、神奈川県、市の管轄部署に事前に相談し、承諾を得てください。
キ．必要書類のチェックリスト（支給申請）
✔ 必ず、担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの 担当職員に支給申請の内容の確認を依頼し、 担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員が 本チェックリストを作成します。

## Slide 28
５．書類作成のポイント（２）完了届
ア．住宅改修完了届
イ．領収書
✔ 領収書の日付（領収日）時点の負担割合を正しく記載します。
✔ 確認番号は「確認結果通知書」から転記します。
✔ 必ず被保険者名義
✔ 償還払いの場合、事前申請時の見積金額と一致。
✔ 受領委任払いの場合、自己負担額と一致。 また、請求額証明書のＥ欄と一致。
✔ 保険給付対象外の部分を含む工事の場合、保険給付対象部分の 金額を明記する。
「負担割合」
毎年８月１日に前年所得に応じて更新。修正申告等により遡って変更となる場合もある。
負担割合証で領収日時点の負担割合を確認する。

## Slide 29
５．書類作成のポイント（２）完了届
ウ．完成後の写真
エ．必要書類のチェックリスト（完了届）
✔ 工事完成後の改修箇所を分かりやすく写す。
✔カメラの日付機能または黒板等によって、写真内に日付を表示 する。
✔ 必ず、担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの 担当職員に完了届の内容の確認を依頼し、 担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員が 本チェックリストを作成します。
できる限り、事前申請と同じ角度、縮尺で写してください。

## Slide 30
５．書類作成のポイント（２）完了届
オ．住宅改修にかかる請求額証明書
✔ 「住宅改修の手引き」をご参照ください。
カ．受給資格者申告書兼口座変更届【参考】
✔ 工事完成後に被保険者が死亡した場合に、被保険者に代わって保険給 付を受ける者（相続人）を届け出る書類です。
✔ 完了届の作成日時点で被保険者が死亡していた場合、提出が必要。 同時点で存命だった場合、原則として提出不要ですが、 償還払いの場合で被保険者の預金口座を既に凍結しているときは 提出が必要。
✔ 工事完成前に被保険者が死亡した場合は、死亡時までに施工した部分 のみが給付対象となります。

## Slide 31: ６．おわりに
この研修資料は、住宅改修の制度の基本や申請のポイントを抜粋してお伝えしました。
「住宅改修の手引き」や手引き内の「よくある質問」に詳細を記載していますので、ご確認ください。
申請についてのお困りごとは介護保険課総務・給付担当にご相談ください。
長時間お付き合いいただき、ありがとうございました。